VZMR50/2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle § 12, odst. 3 a v souladu s § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) mimo režim tohoto zákona:

„Výměna venkovního schodiště hlavního vstupu

budovy č. 24 SÚKL“

Zadavatel:

Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu

Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

Název veřejné zakázky: 	Výměna venkovního schodiště hlavního vstupu budovy č. 24 SÚKL

Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel: 	Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu

Sídlo: 				Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

IČ: 				00023817

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele:		MUDr. Pavel Březovský, MBA

Kontaktní osoba: 		Ing. Karel Kettner

Telefon: 			272185202

Fax: 				271732377

E-mail:				karel.kettner@sukl.cz

Profil zadavatele:		http://ezak.sukl.cz

- Vymezení předmětu plnění

  - Popis předmětu veřejné zakázky

    - Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací.

    - Technické požadavky a rozsah prací

      - Zdůvodnění

Stávající předložené schodiště u budovy č. 24 SÚKL je v technicky nevyhovujícím stavu, ocelové části konstrukce jsou ve značně pokročilém stavu koroze, takže je nelze opravovat formou obnovy nátěrů. Z tohoto důvodu je navrhováno opravit schodiště celkovou výměnou. Nové konstrukce Rozměry a tvar obnoveného schodiště zůstanou podle stávajícího stavu bez změn.

Součástí prací bude i výměna vstupní prosklené stěny a zádveří, stávající dřevěné konstrukce jsou rovněž za hranicí životnosti, konstrukce je tvarově zdegradovaná takže otevírání a zavírání dveří je v současné době nevyhovující. Nové provedení prosklených stěn vstupu bude z kovových profilů, vstupní dvoukřídlové dveře čelní i zadní stěny budou posuvné s automatickým ovládáním.

      - Popis stávajícího stavu

Výměna stávajícího předloženého schodiště u hlavního vstupu do budovy č. 24 SÚKL. Důvodem je nevyhovující technický stav dnešního stavu, kdy nosné ocelové prvky schodiště jsou ve značně pokročilém stavu koroze. Jednotlivé prvky schodiště budou vyměněny, ve stávajícím půdorysu a tvaru, beze změny nosného systému.

Součástí stavby bude i výměna prosklených stěn vstupu a zádveří, nové dveře budou dvoukřídlové, posuvné, s automatickým provozem.

Zásady provádění stavby

Práce budou prováděny za provozu budovy. Vzhledem k tomu, že vstup do budovy je zároveň požárně únikovou cestou, budou práce prováděny tak, aby byl zachován průběžný průchod pro zaměstnance a návštěvy (práce budou prováděny etapovitě po částech, v době pracovního klidu, za použití staveništních manipulačních konstrukcí umožňující průchod osob).

Vybavení stavby zařízením TZB

Předmětná stavba nemá nároky na řešení vybavení vody, kanalizace ani vytápění.

Doprava v klidu

Předmětná stavba nemá vliv na řešení dopravy v klidu.

Požární bezpečnost

Navrhovaná stavba nemění vztahy řešení požární bezpečnosti budovy. Po dobu stavby bude zachována funkce průchodu osob tímto vstupem do budovy. PBŘ je samostatnou přílohou.

Stávající stav schodiště

- šířka schodiště u nástupu (dole)   - 6,0 m

- šířka schodiště u výstupu (nahoře)  - 4,8 m

- stávající teracové stupně (délka) - dělené 3 ks (210 + 180 + 210 cm) dole, střední díl se směrem nahoru zkracuje)

- výška schodů  -  15 cm, počet stupňů 15 výšek

- profil teracových stupňů  -   350/80 mm, zkosené fazetky 4 mm

- stávající materiál stupňů - umělý kámen (teraco), barva světlá, bílá, kropenatá

- nosná konstrukce (schodnice) - ocelové profily 140/180 mm (svařené 2 ks C profilů 180, 4 ks

- uložení stupňů  - osazovací plotny na ocelové schodnici, z pásoviny 60/4, stupně zdola přišroubované do osazovacích pásků

- kotvení sloupků zábradlí - shora, do teracových stupňů

- zábradlí - ocelové, v. 100 cm, madlo trubka 50, svislé příčle pásovina 40/5, kotvená po 2 ks do schodišťových stupňů

- osazení schodnic - nahoře na ozub obvodového žel.bet. průvlaku, dole na betonovém základu

Statický výpočet (stávající statický stav bude zachován beze změny) :

Jedná se o výměnu konstrukcí stávajícího předloženého schodiště, vyměňované prvky nosných schodnic budou provedeny opětovně ve stejných profilech, statická konstrukce bude zachována dle stávajícího stavu.

Počet schodnic			-   4 ks

Profil schodnic			-   2x Uč. 180 (svařovaný)

Statické hodnoty schodnic	-   G = 2 . 22 = 44 kg/m´,     F = 2 . 28 = 56 cm2

Jx = 2 . 1 350 = 2 700 cm4,   Wx = 2 . 150 = 300 cm3

Zatížení:

|  | Normové zatížení | souč. | Výpočtové zatížení |
| --- | --- | --- | --- |
| užitné | 3,0 kN/m2 | 1,3 | 3,90 kN/m2 |
| Vl.hmotnost schodnice | 2 x 0,22 + 0,06 | 1,1 | 0,55 kN/m´ |
| Teraco deska | 0,35 x 0,08 x 3,3 x 24,0 kN | 1,2 | 2,66 kN/m2 |

zatížení q :  (3,9 + 2,66) x max.zatěž.šířka 1,5 m + 0,55 = 10,39 kN/m´

V našem případě platí:

J1 =  J1  = J

a

k1 : N = 5 : 6 = 0,83, do výpočtu

zaokrouhlíme na 1,0 na stranu

bezpečnosti

Potom bude:

| Mmax = | 1 | q x l2 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 |  |

= 0,125 x 10,39 x 6,0 x 6,0  =  46,75 kNm

| σmax = | M | = 49,75 : 300 = 1 633 kp/cm (163,3 Mpa) |
| --- | --- | --- |
|  | W |  |

σmax  163,3 Mpa  ˂ σdov.  2 100 Mpa   statické řešení vyhovuje

Vliv šikmého nosníku q´= q x cos α  posouvá výslednou hodnotu ve prospěch bezpečnosti. Stávající dimenzování konstrukčních prvků schodních a řešení nové vyhovují s dostatečnou rezervou na straně bezpečnosti.

      - Nové řešení schodiště

Tvar a konstrukce schodiště zůstane stejný, se změnami:

- ochrana kovových částí schodiště bude místo dnešních nátěrů provedena s povrchovou úpravou zinkováním

- zábradlí bude oboustranné a střední (3 ks), v nerezovém provedení, leštěné anticoro

- schodišťové stupně budou provedeny s protiskluznými prvky na jednotlivých stupních

Stávající prvky budou zachovány v dosavadních průřezech a tvarech se zapracováním výše uvedených zpřesnění. Konstrukce schodiště bude provedeno ve stávajícím tvaru a stávajícím půdorysu.

Na podestě vstupu v 1.NP budou provedeny výměny keramické dlažby vstupu a zádveří.

Ve spodní části nástupu na schodiště budou vyměněny 2 stávající ocelové rohože za nové, současně bude v celé šířce schodiště provedena výměna krycí vrstvy litého asfaltu do šířky 1,5 m, tato výměna krycí vrstvy má za účel srovnání nástupního prostoru do roviny a do roviny s nástupním schodem. V prohlubni bude zřízen drenážní vrh do hl. 1,5 m vypažený perforovanou trubkou a zakryt vyjímacím sedimentačním košem.

Prostor pod schodištěm bude upraven a pokryt betonovou dlažbou, vč. výměny roštu na dešťovém žlabu u budovy.

      - Výměna vstupních dveří a zádveří:

Stávající vstupní prosklená stěna s otevíracími dveřmi rozm. 430 x 260 cm včetně proskleného zádveří je tvarově sesedlá a otevírání dveřních křídel je v současné době již nevyhovující.	Vstupní stěna s proskleným zádveřím bude vyměněna. Nové provedení bude z hliníkových profilů, stříbrné barvy, dveře budou dvoukřídlové o průchozích rozměrech 180 x 210 cm, posuvné, ovládání automatické.

Otevírání dveří bude mít havarijní režim s napojením na EPS budovy.

Vstupní stěna s posuvnými dveřmi 12 m2.

Prosklená stěna zádveří, dělená, s posuvnými dveřmi, 15 m2.

Technická specifikace - vstupní stěna a zádveří

Celková sestava:

Elektromechanický pohon dveří (tichý chod, dynamické otevírání a zavírání, napájení 230V), řídící jednotka, nosný hliníkový profil s odhlučněním, elektromagnetický zámek, 2x kombinovaný radarový a bezpečnostní senzor a ovládací panel.

Čelní stěna (vstupní, s tepelně izolačním prosklením) s lineárními dvoukřídlovými dveřmi. Zadní stěna zádveří, s jednoduchým prosklením, s dvoukřídl. dveřmi, oblouková.

Profily křídel:

Vstupní stěna s přerušeným tepelným mostem, vnitřní stěna bez přerušeného tepelného mostu. Průchozí rozměry dveří 180 x 210 cm.

Zasklení:

Vstupní stěna dvojité zasklení - bezpečnostní čiré izolační dvojsklo DITHERM (6,4 C - 10 – 6 F), U=1,1W/m2K, zadní stěna zádveří jednoduché bezpečnostní lepené sklo CONNEX 8,4 mm.

Bezpečnost a ovládání:

Kombinovaný senzor zabraňující k nežádoucím zraněním či sevřením dveřními křídly.

Elektromagnetický zámek:

Proti otevření při volbě funkce „zavřeno“ na ovládacím panelu i při  přerušení dodávky el. napětí, s možností nouzového ovládání mechanicky.

Napojení na ostatní zařízení:

připojení elektrického zámku, napojení na EZS, EPS a karet vstupů do budovy.

Režimy ovládání:

- automatický provoz (běžný provoz)

- jednosměrný provoz

- redukované otevření dveří (zimní provoz)

- trvalé otevření

- zavření a uzamčení dveří

- signalizace druhu závady světelnými diodami

Ostatní vybavení:

- možnost připojení na záložní zdroj (dieselagregát)

- venkovní klíčový elektro zámek (pro ostrahu, která v noci vychází na kontrolní obchůzky)

- podlahové mechanické zámky

- modul pro možnost připojení dveří na vzduchovou clonu

      - Doplňkové práce:

- výměna keramické dlažby vstupní podesty a zádveří

- elektrický přívod posuvných dveří (ze stáv. rozvaděče v přízemí)

- napojení dveří do systému EPS

- výměna čistících rohoží pod schodištěm

- úpravy podhledů v prostoru vyměňovaného zádveří

- oprava omítek a výmalby v prostoru vstupu a zádveří

- dodavatel zajistí ekologickou likvidaci stavebního odpadu.

Organizace prací (zajištění nepřetržitého vstupu a výstupu do budovy):

Práce na vlastním staveništi budou prováděny za provozu budovy, z tohoto důvodu budou směrovány převážně do období po pracovní době a na období dnů pracovního klidu. Zhotovitel prací bude z tohoto důvodu provádět větší rozsah přípravy prací v dílně, aby na stavbě myly již prováděny pokud možno montáže a sestavování jednotlivých prvků.

Po celou dobu provádění prací bude zachován vstup do budovy a případný únik osob z budovy ven, hlavní vstup má i funkci únikové požární cesty. Demontáž a následné montáže budou u schodiště prováděny po částech, po polovinách, po jedné části schodiště bude vždy zachován průchod pro vstup a výstup zaměstnanců a návštěvníků budovy. Průchod bude zajištěn po části konstrukce schodiště a po provizorních konstrukcích, které budou součástí stavebních prací.

Realizační dokumentace

V rámci prací zajistí zhotovitel realizační projektovou dokumentaci, která bude před zahájením prací na staveništi sesouhlasena se zadavatelem. Realizační dokumentace bude zpřesňovat provedení použitých materiálů a podrobné detaily konstrukcí, rovněž bude obsahovat harmonogram postupu prací, včetně podrobných podmínek zajištění bezpečnosti osob při jejich průchodu prostorem staveniště po dobu realizace díla.

  - Doba plnění veřejné zakázky

# Stavební úpravy ohledně demontáže starého schodiště a následná montáž nového schodiště a výměna vstupních dveří budovy č. 24 musí být dokončena do 60 dní od podpisu smlouvy, přičemž uchazeč je oprávněn nabídnout plnění i v kratším termínu.

# Zahájení plnění veřejné zakázky předpokládá zadavatel bezprostředně po uzavření smlouvy.

# Podrobný věcný a časový harmonogram postupu prací musí být předložen v nabídce jako příloha návrhu smlouvy o dílo.

# Zahájení prací provede dodavatel do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

# Záruka na jednotlivé části díla dle odst. 1.1.2 i dílo jako celek musí být minimálně 60 měsíců.

  - Místo plnění veřejné zakázky

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

  - Předpokládaná cena

Předpokládaná maximální cena:  2.000.000,- Kč bez DPH.

  - Pokud kterákoliv součást zadávacích podmínek této veřejné zakázky malého rozsahu obsahuje jakýkoliv odkaz na konkrétní výrobky, obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve všech případech pouze o vymezení požadovaného standardu, který je však dodavatel oprávněn nahradit i jiným, kvalitativně a technicky obdobným řešením..

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

  - Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena „Neotevírat – Výměna venkovního schodiště hlavního vstupu budovy č. 24 SÚKL“, adresována k rukám Ing. Karla Kettnera. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné případně nabídku vrátit.

  - Nabídky se doručují do podatelny, na adresu zadavatele. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně do 24.10.2012 do 9.00 hodin.

  - V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména:

obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osobu oprávněnou jednat za uchazeče, příp. osobu oprávněnou zastupovat uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

  - Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy (příloha č.1) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

  - Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení, které bude označeno názvem „Originál“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

  - Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovaný vzestupnou kontinuální řadou.

  - Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zatupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

  - Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

- úvodní strana

Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele

- obsah

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek

- všeobecné údaje o uchazeči

Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a profil společnosti

- krycí list nabídky

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 2

- doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 zadávací dokumentace

- popis a specifikace nabízeného plnění

- návrh smlouvy (příloha č. 1)

- nabídková cena v členění dle bodu 4 zadávací dokumentace

- podrobný věcný a časový harmonogram postupu prací jako příloha návrhu smlouvy

- specifikace subdodavatelů

  - Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě. Dodavatel je oprávněn zaslat dotaz též cestou datové schránky, v e-mailové či faxové formě za předpokladu, že dotaz bude doručen zadavateli nejpozději 5 dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou též zveřejněny u příslušné zakázky na profilu zadavatele na adrese: http://ezak.sukl.cz.

  - V případě nesplnění požadovaných technických požadavků zadavatele, uvedených v předmětu zakázky v odst. 1.1 a 1.2, bude nabídka uchazeče ze soutěže vyloučena.

  - Zadavatel si vyhrazuje, aby stavební úpravy, týkající se demontáže starého schodiště a následná montáž nového schodiště, plnil výlučně uchazeč s tím, že zbývající části mohou být plněny prostřednictvím plnění subdodavatelů uchazeče.

  - Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a soutěž zrušit.

  - Zadavatel si v souladu s § 152 odst. 1 zákona  vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, poskytnuté uchazečem v nabídkách nebo dalších požadovaných dokumentech, pokud nebyly uchazečem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit dokumenty zadavatele, týkající se průběhu zadávacího řízení.

  - Uchazeč podáním své nabídky vyslovuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, podmínky servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy apod.)

- Kvalifikace dodavatelů

  - Doba prokazování kvalifikace

    - Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace.

  - Základní kvalifikační předpoklady

    - Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. a) zákona),

b)dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. b) zákona),

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona),

d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),

e) dodavatel není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),

f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),

g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),

h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona),

i) dodavatel (odpovědný zástupce dodavatele či jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona),

j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona),

k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona)

    - Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.

  - Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- oprávnění k podnikání (živnostenské listy) pro obor živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,

- autorizace ČKAIT pro obor „pozemní stavby“,

  - Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku.

  - Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží seznam alespoň 5 významných stavebních prací obdobného charakteru (tj. rekonstrukce či výstavba budov pro občanské vybavenosti nebo pro bydlení) realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací, která budou zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Z osvědčení a seznamu musí prokazatelně vyplývat splnění požadavků zadavatele a v alespoň jednom z těchto dokladů musí být také uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné realizaci významné stavební práce ověřit.

Z předloženého seznamu a osvědčení musí vyplývat, že dodavatel realizoval v uvedeném období nejméně 5 stavebních prací obdobného charakteru (tj. rekonstrukce či výstavba budov pro občanské vybavenosti nebo pro bydlení) s realizovaným finančním objemem minimálně ve výši 1 mil. Kč bez DPH za každou z prokazovaných stavebních prací (tj. realizovanou na jednu smlouvu jako jeden obchodní případ).

  - Doklady k prokázání kvalifikace je možné předložit v prostých kopiích.

  - Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

  - Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu za jednotlivé součásti předmětu plnění, a to v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH. Uchazeč vyplní všechny položky výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 3). Celkovou nabídkovou cenu uvede uchazeč na Krycím listu (příloha č. 2).

4.2  	Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

4.3	Nabídková cena uvedena v různých částech nabídky musí být shodná a to včetně DPH.

4.4	Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

- Platební podmínky

  - Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem hrazena na základě daňového dokladu – faktury, která bude vystavena po celkovém splnění, předání a převzetí předmětu plnění, na základě provedených dodávek a prací, odsouhlasených zadavatelem a technickým dozorem investora (TDI) v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení zadavateli.

  - Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti daňového dokladu, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a dodávek a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím a dodávkám.

- Otevírání obálek a hodnotící kritéria

  - Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 24.10.2012 v 11.00 hodin v sídle zadavatele.

  - Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zástupců zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek, z kapacitních důvodů maximálně 1 osoba za jednoho uchazeče, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče.

  - Zadavatel zvolil jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu nejnižší celkovou nabídkovou cenu. Hodnocena bude celková nabídková cena za kompletní předmět plnění bez DPH

  - Zadavatel umožní do uzavření smlouvy všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek, na jejich písemnou žádost nahlédnout do zápisu z jednání hodnotící komise a pořídit si z něj výpis nebo jeho opis.

- Obchodní podmínky

  - Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č.1 - Návrh smlouvy. Uchazeč není oprávněn obchodní podmínky uvedené v příloze č. 1 jakkoliv měnit či doplňovat vyjma identifikačních údajů uchazeče a údajů, které jsou k doplnění uchazečem určeny.

  - Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnosti potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva byla uzavřena ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

- Seznam příloh

příloha č. 1 - Návrh smlouvy

příloha č. 2 - Krycí list

příloha č. 3 – Nabídkový rozpočet (výkaz-výměr)

Příloha č. 4 – Schémata schodiště – stávající stav

příloha č. 5 - Schémata schodiště – navrhovaný stav

______________________________

MUDr. Pavel Březovský, MBA

ředitel

Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy – samostatná příloha

Příloha č. 2

Krycí list nabídky

Základní údaje

Název veřejné zakázky:		„Výměna venkovního schodiště hlavního vstupu budovy č. 24 SÚKL“

Zadavatel:			Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv –

organizační složka státu

IČ:			00023817

Sídlo:			Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:		MUDr. Pavel Březovský, MBA

Kontaktní osoba: 			Ing. Karel Kettner

Telefon: 			272185202

Fax: 			271732377

E-mail :			karel.kettner@sukl.cz

Profil zadavatele:			http://ezak.sukl.cz

Uchazeč:

Adresa:				……………………………………………………

IČ:				……………………………………………………

DIČ:				……………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za uchazeče		……………………………………………………

Bankovní spojení:				……………………………………………………

Osoby zmocněné k zastupování:		……………………………………………………

Nabídková cena :

Cena celkem bez DPH:				……………………………………………………

Výše DPH:				……………………………………………………

Cena celkem s DPH:				……………………………………………………

………………………………………………………

Obchodní firma – podpis oprávněné osoby

–  doplní uchazeč

Příloha č. 3 – Nabídkový rozpočet

Příloha č. 4 – Půdorys schodiště – stávající stav

Příloha č. 5 – Půdorys schodiště navrhovaný stav